PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

ANEXO I – DA PROPOSTA

PAL Nº. 097/2018 – Pregão Presencial Nº. 036/2018

| Empresa: | _____________________________________________ |
| --- | --- |
| CNPJ: | _____________________________________________ |
| Endereço: | _____________________________________________ |
| Telefone: | _____________________________________________ |
| Dados Bancários: | _____________________________________________ |
| Nome do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Identidade do Representante Legal: | _____________________________________________ |
| Data: | _____________________________________________ |

Aquisição de uma pá carregadeira, 01 roçadeira articulada e uma caçamba basculante, para uso no setor de obras do município, conforme contrato BF nº 240802/2017, firmado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, com recursos do Programa  BDMG MAQ

| Item | Quant. | Und. | Especificação | Valor Unit. | Valor Total | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | UNID. | Pá carregadeira com as seguintes especificações: cabina fechada com ar condicionado; Cabine Rops conf ISO 3471, e Fops cf ISO 3449 equipada com motor de 6 cilindros; movida a diesel; peso operacional a partir de 12 tn potência líquida nominal CF ISO (9249 DIN a partir 130 HP) transmissão hidrostática cor padrão do fabricante; carga de tombamento totalmente articulada estática a ISO 14397-1, a partir de 7.300 kg carga estática de tombamento totalmente articulado a partir de 7 TN. direção hidrostática, totalmente hidráulica; pneus 17.5/25 L 3 caçamba – a partir de 1.8 M³ demais acessórios conforme padrão do fabricante; garantia mínima de 12 meses, sem limite de horas trabalhadas; acompanhada de manual do operador e catálogo de peças; assistência Técnica Autorizada com revendedor num raio máximo de 250 (duzentos e cinqüenta) quilômetros do Município de Pains – MG. |  |  |  |
|  | 01 | UNID. | Roçadeira articulada com as seguintes especificações: Possui estrutura e componentes reforçados dimensionados para suportarem trabalho contínuo e pesado; Tela de proteção para o operador; Unidade de corte com duas navalhas retráteis que são fabricadas em aço carbono, com tratamento térmico e dispondo de capa de proteção reforçada; Caixa multiplicadora com engrenagens que trabalham em banho de óleo; Roda em chapa estampada, com 300mm de diâmetro, que gira sobre buchas com lubrificação; Sistema de segurança com válvula de alívio em cada circuito hidráulico; Sistema de acionamento do comando hidráulico através de cabos em lugar de mangueiras. Haste de giro, braço extensor e braço posicionador fabricados com perfil de chapa de aço; Reservatório hidráulico fabricado em chapa de aço, onde estão fixados os pontos de engate ao sistema de acoplamento do trator, o conjunto de bomba dupla com caixa multiplicadora e o cilíndro de giro da torre de articulação; Dois circuitos hidráulicos com bombas e comandos independentes, facilitando os movimentos e reduzindo a geração de calor, um circuito aciona o conjunto de quatro cilíndros que executam o giro da torre, o levante do braço, a extensão do braço e o posicionamento da unidade de corte, o segundo circuito aciona o motor hidráulico da unidade de corte. Possui uma válvula de alívio para proteção do conjunto; Acoplamento: Aos três pontos do levante hidráulico do trator Cat. II. Aplicação: Poda de cercas vivas e arbustos; Desbaste de galhadas que invadem e prejudicam rodovias e estradas; Roçadas nos acostamento de rodovias, tanto em áreas planas como em taludes ou locais com "guardrails Largura de Corte (m) 1,5 1,2 1,4 Altura de corte (mm) Mínima de 20mm N° de navalhas (em aço carbono tratadas termicamente) 2 40 36 Velocidade Tangencial das Navalhas 120 m/s 40 m/s Velocidade de trabalho 3 a 7 km/h, conforme as condições do terreno Capacidade de Óleo Reservatório + cilindros = 140 litros Comprimento aproximado (m) 3,15 Altura aproximada (m) 3,5 Largura aproximada (m) 1,95 Potência Mínima Requerida (CV) 60CV na TDP, acondicionado a um peso mínimo de 2500Kg (não lastreado), para proporcionar equilíbrio adequado ao conjunto. |  |  |  |
|  | 01 | UNID. | Caçamba basculante com as seguintes especificações: modelo standard com ação direta; capacidade: 06 m3; tração do veículo 6 x 2; entre eixos do veículo 5.160 mm (aproximado); travessas em aço de 3/16” (4,75 mm) nas laterais, frontal e na tampa do fundo; chassi de caixa de carga e inferior em aço de 5/16”; tampa traseira, tipo basculante, travamento por trincos com sistema de articulação reforçado, dotado de pontos de lubrificação dos pinos; protetor bomba hidráulica acoplada diretamente na tomada de força, cilindro hidráulico baixa pressão de um estágio; reservatório de óleo com capacidade para 25 litros com visor de nível, comandos instalados no interior da cabine; lavagem química para descontaminação das superfícies de aço, conforme norma de referência ABNT 15158, seguida de preparação da superfície (acabamento fino), conforme norma de referência ABNT 15239, aplicação de proteção com primer epóxi anticorrosivo e pintura final em esmalte sintético, cor sólida branca; Acessórios e itens de segurança: lameiros injetados em polipropileno, instalação elétrica conforme normas vigentes, protetor de cabine, pinos nas laterais da caixa de carga na tampa, placa de identificação do produto, paralamas em chapa de aço estrutural ASTM A-36 com espessura de 2,0 mm, pára-choques traseiro homologado conforme resolução 593/2016 do COTRAN; garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e matéria prima. |  |  |  |

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

| Valor Total: | __________________________________ |
| --- | --- |
| Validade da Proposta (mínimo 60 dias): | __________________________________ |
| Condições de Entrega: | Conforme Edital |
| Local de Entrega: | Conforme Edital |
| Assinatura: | __________________________________ |